|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ГАУ КО «ЦПЭиЦС») |
| --- | --- |

### УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

___________________ Н. Г. Никольских

«  13  »          апреля           2018 г.

# ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

| № | 3 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград»

строительство Солнечного бульвара

г. Калининград, о. Октябрьский

ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проектная документация и результаты инженерных изысканий

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты контракта о проведении экспертизы).

    - Заявление на проведение экспертизы от 21.02.2018 вх. № 64-з.

    - Контракт на оказание услуг по экспертизе от 26.02.2018 № 12.

    - Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:

Объектом экспертизы является корректировка проектной документации и результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград» строительство Солнечного бульвара, представленные в составе:

| Номер раздела № тома | Обозначение | Наименование | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инженерные изыскания |
| б/н | 988с-ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации | АО институт «Запводпроект». 2018 год том представлен в процессе проведения экспертизы |
| б/н | 028-18-ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации | Государственное предприятие «Белгипродор». 2018 год том представлен в процессе проведения экспертизы |
| Проектная документация ГК № 0135200000514001028-15-04 |
| Раздел 1 | ПЗ | Пояснительная записка | ООО «Дорсервис-Калининград» тома исключены в процессе проведения экспертизы |
| Раздел 2 | ППО | Проект полосы отвода |  |
| Раздел 3. Подраздел 3.1 | ТКР.АД.К | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | ООО «Дорсервис-Калининград» |
| Раздел 5 | ПОС | Проект организации строительства | ООО «Дорсервис-Калининград» том исключен в процессе проведения экспертизы |

    - Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства.

| Назначение | Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть и прочие автомобильные и пешеходные дороги (код (ОК 013-2014) – 220.42.11.10.120) |
| --- | --- |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Территория по сложности природных условий – простая. Возможные опасные природные процессы отнесены к категории – умеренно опасные. Возможны техногенные воздействия, являющиеся следствием аварий на вблизи расположенных опасных производственных объектах и транспорте. Возможно подтопление территории до завершения комплекса работ по инженерной подготовке территории |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| Пожарная и взрывопожарная опасность объекта защиты | Не категорируется |
| Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Не имеется |
| Уровень ответственности | Нормальный |

Технико-экономические показатели объекта после корректировки объекта капитального строительства, с учетом проектной документации, ранее рассмотренной и получившей положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 16.11.2016 № 39-1-1-3-0126-16 (первичная экспертиза) остались без изменений:

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Улица Солнечный бульвар | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Транзитная часть улицы |
| Расчетная скорость | км/ч | 50 |
| Протяженность трассы, в том числе: | км | 1,431 |
| протяженность корректировки участка трассы | км | 0,345 |
| Количество полос проезжей части | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,50 |
| Ширина проезжей части | м | 7,00 |
| Ширина тротуара слева | м | 2,25 |

| Автопарковки | машино- мест | 312 |
| --- | --- | --- |
| Ширина тротуара справа (у автопарковок) | м | 1,50 |
| Пешеходная зона |
| Протяженность трассы пешеходной зоны, в том числе: | км | 1,704 |
| протяженность корректировки участка трассы | км | 0,336 |
| Ширина газона между тротуаром парковок и велодорожкой | м | 7,50 |
| Ширина велодорожки по левой части пешеходной зоны | м | 3,00 |
| Ширина газона между велодорожкой и левой частью пешеходной зоны | м | 2,00 |
| Ширина (левая часть пешеходной зоны) | м | 6,00 |
| Ширина газона между левой и правой частями пешеходной зоны | м | 2,00 |
| Ширина (правая часть пешеходной зоны) | м | 3,00 |
| Материал покрытия проезжей части |  | Асфальтобетонное |
| Материал покрытия тротуара слева |  | Бетонная плитка |
| Материал покрытия тротуара справа (у автопарковок), велодорожки, пешеходной зоны |  | Клинкерная плитка |

    - Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства.

Линейный объект Солнечный бульвар – улица магистральная районного значения транспортно-пешеходная.

    - Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.

    - Генпроектировщик –

Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Калининград» (ООО «Дорсервис-Калининград»). ИНН 3905089145.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 236010, г. Калининград, переулок Воздушный, дом 7.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 15.01.2018 № 026. Выдана Союзом дорожных организаций «РОДОС» (СРО-П-077-11122009). Регистрационный номер 124. Дата регистрации в реестре 10.02.2010.

- Исполнители работ по инженерно-геологическим изысканиям:

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» Минсельхоза России» (АО институт «Запводпроект»). ИНН 3905004021.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 236010, г. Калининград, проспект Мира, дом 136.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 26.02.2018 № 6. Выдана Ассоциацией инженеров-изыскателей «Стройпартнер» 
(СРО-И-028-13052010). Регистрационный номер 031011/818. Дата регистрации в реестре 03.10.2011;

Республиканское унитарное предприятие по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них «Белгипродор» (Государственное предприятие «Белгипродор»). ИНН 9909289065.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 28.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 04.04.2018 № 174. Выдана Союзом изыскательских организаций «РОДОС» (СРО-И-010-11122009). Регистрационный номер 46. Дата регистрации в реестре 28.12.2009.

    - Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.

- Заявитель: Закрытое акционерное общество «Дорожно-строительное предприятие» (ЗАО «ДСП»).

Адрес (место нахождения) юридического лица: 236003, г. Калининград, Московский пр-кт, д. 186, лит. Д, 2 этаж.

- Застройщик, технический заказчик: Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» (ГКУ КО «УДХ КО»).

Адрес (место нахождения) юридического лица: 236003, г. Калининград, Московский пр-кт, д. 188.

    - Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком):

- доверенность Государственного казённого учреждения Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», выданная Закрытому акционерному обществу «Дорожно-строительное предприятие» от 08.02.2018 № 427.

    - Реквизиты (№, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы:

- проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

    - Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.

За счет средств федерального и областного бюджетов.

    - Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика:

Имеется заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Основания для выполнения инженерных изысканий:

Рассмотрены ранее и указаны в положительном заключении государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 16.11.2016 № 39-1-1-3-0126-16 (первичная экспертиза).

В связи с корректировкой проектных решений выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания. Представлены технические отчеты по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации, выполненные АО институт «Запводпроект», Государственным предприятием «Белгипродор».

    - Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение инженерных изысканий:

- техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации, утвержденное ООО «Дорсервис-Калининград» в 2018 году. Согласовано АО институт «Запводпроект»;

- техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации, утвержденное ООО «Дорсервис-Калининград» в 2018 году. Согласовано Государственным предприятием «Белгипродор».

    - Сведения о программе инженерных изысканий:

Инженерно-геологические изыскания.

- Программами на выполнение инженерно-геологических изысканий предусмотрено выполнение комплекса работ с целью изучения инженерно-геологических условий участка изысканий и составление технических отчетов по результатам работ.

    - Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого заключения):

- не требуются.

    - Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий:

- не представлена.

  - Основания для разработки проектной документации:

    - Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации:

- задание на корректировку проектной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград» строительство Солнечного бульвара, утвержденное ГКУ КО «УДХ КО».

    - Сведения о документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Представлены ранее и указаны в положительном заключении государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 16.11.2016 № 39-1-1-3-0126-16 (первичная экспертиза).

    - Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Представлены ранее и рассмотрены в положительном заключении государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 16.11.2016 № 39-1-1-3-0126-16 (первичная экспертиза).

    - Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования:

- протокол технического совещания по объекту «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград» строительство Солнечного бульвара от 30.01.2018, утвержденный ГКУ КО «УДХ КО»;

- письмо Государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (ГКУ КО «РУЗКС») от 22.12.2017 исх. № 4065/04;

- письмо ГКУ КО «УДХ КО» от 27.12.2017 исх. № 4514;

- техническое заключение об инженерно-геодезических и инженерно- геологических изысканиях для определения геометрического объёма и свойств песчаной насыпи, а также характеристик грунтов основания после завершения процесса консолидации на объекте «Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар». 2 этап. Образование территории площадью 33,85 га с консолидацией грунтов на 
о. Октябрьском», выполненное АНО Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт» (Том 1. Пояснительная записка. Том 2. Табличные и графические приложения).

- ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

Общие сведения.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград строительство Солнечного бульвара» в порядке первичной экспертизы рассмотрены ранее и получили положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 16.11.2016 № 39-1-1-3-0126-16.

Настоящая повторная экспертиза проектной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград» строительство Солнечного бульвара проводится в объеме корректировки в порядке, предусмотренном п. 44, 
п. 45 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

В качестве границ корректируемого участка приняты границы фактически выполненных строительных работ ЗАО «ДСП» на момент получения письма 
ГКУ КО «РУЗКС» от 22.12.2017 исх. № 4065/04, о завершении работ по образованию территории площадью 33,85 га с консолидацией грунтов 
на о. Октябрьский:

- с ПК 0+50,0 по ПК 3+95,0 по проезжей части и с ПК 0+85,0 по ПК 4+21,0 по пешеходной части.

Необходимость корректировки обозначена в протоколе технического совещания по объекту «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград» строительство Солнечного бульвара от 30.01.2018, утвержденном ГКУ КО «УДХ КО» на основании рассмотрения заказчиком и проектной организацией сведений «Технического заключения об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях для определения геометрического объёма и свойств песчаной насыпи, а также характеристик грунтов основания после завершения процесса консолидации на объекте «Стадион Чемпионата мира ФИФА 
в г. Калининграде, Солнечный бульвар». 2 этап. Образование территории площадью 33,85 га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском (АНО «Эксперт» 2017 год, далее Технического заключения), приложенного к письму ГКУ КО «РУЗКС» от 22.12.2017 исх. № 4065/04.

Сведения вышеуказанного документа, представленного в п. 2.2.4 (иная, представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования) недостаточны для принятия проектного решения по корректировке.

После представленных оперативных изменений, внесенных заявителем в проектную документацию, представлены: «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации» 988с-ИГИ, выполненный АО институт «Запводпроект»; «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации» 028-18-ИГИ, выполненный Государственным предприятием «Белгипродор».

  - Описание результатов инженерных изысканий.

    - Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, эколо-гические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

Инженерно-геологические условия территории.

Технический отчет 988с-ИГИ.

Абсолютная отметка устья скважины 2,32 м. В пределах глубины инженерно-геологических исследований выделены следующие инженерно-геологические элементы:

- ИГЭ-Н.1.1. Техногенные образования, представленные песком пылеватым плотным серо-желтым. Мощность слоя 1,0 м. Возраст образований не более 2 лет. Характеристики: плотность ρII = 1,90 г/см3; коэффициент пористости e = 0,59; угол внутреннего трения φII = 320; сцепление сII = 5 кПа; модуль деформации 
E = 23 МПа;

- ИГЭ-Н.1.2. Техногенные образования, представленные песком пылеватым средней плотности серо-желтым. Мощность слоя 0,6 м. Возраст образований не более 2 лет. Характеристики: плотность ρII = 1,88 г/см3; коэффициент пористости e = 0,68; угол внутреннего трения φII = 270; сцепление сII = 3 кПа; модуль деформации E = 14 МПа;

- ИГЭ-Н.1.3. Техногенные образования, представленные песком средней крупности средней плотности темно-серым. Мощность слоя 2,2 м. Возраст образований не более 2 лет. Характеристики: плотность ρII = 1,92 г/см3; коэффициент пористости e = 0,63; угол внутреннего трения φII = 360; сцепление 
сII = 1,5 кПа; модуль деформации E = 37 МПа;

- ИГЭ-Н.2. Техногенные образования, представленные насыпным грунтом, состоящим из смеси почвы, песка, битого кирпича, стекла, строительного мусора. Мощность слоя 2,0 м. Грунт слежавшийся, возраст более 50 лет;

- ИГЭ-1. Торф темно-бурый слаборазложившийся с остатками органики. Залегает под насыпным грунтом. Мощность торфа 1,5 м. Характеристики: плотность ρII = 0,89 г/см3; коэффициент пористости e = 5,79; угол внутреннего трения φII = 4030′; сцепление сII = 11 кПа; модуль деформации E = 1,787 МПа;

- ИГЭ-2. Ил глинистый мягкопластичный темно-серый-зеленоватый с включением битой ракушки, остатков органики, в интервале глубин 8,8-9,0 м с прослоями песка мелкого. Залегает под торфом. Мощность слоя 8,8 м. Подстилается песком мелким. Характеристики: плотность ρII = 1,30 г/см3; коэффициент пористости e = 3,39; число пластичности IP = 0,25; показатель текучести IL = 0,568; угол внутреннего трения φII = 7014′; сцепление сII = 7,57 кПа; модуль деформации E = 0,66 МПа;

- ИГЭ-3. Песок мелкий средней плотности насыщенный водой темно-серый. Залегает под илами. Вскрытая мощность слоя 1,9 м. Характеристики: плотность ρII = 1,96 г/см3; коэффициент пористости e = 0,64; угол внутреннего трения φII = 320; сцепление сII = 2 кПа; модуль деформации E = 28 МПа.

Подробное залегание выделенных ИГЭ показано на геолого-литологической колонке скважины. В период изысканий уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1,7 м от поверхности земли. Грунтовая вода: неагрессивна к бетону марки W4 по водонепроницаемости; обладает средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и высокой по отношению к алюминиевой оболочке кабеля. Категория сложности инженерно-геологических условий – сложная (III).

Технический отчет 028-18-ИГИ.

Абсолютные отметки устьев скважин 2,34 и 2,46 м. В пределах глубины инженерно-геологических исследований выделены следующие инженерно-геологические элементы:

- ИГЭ-Н.1. Техногенные образования, представленные песком пылеватым средней плотности серо-желтым. Мощность слоя 4,1-4,2 м. Характеристики: плотность ρII = 1,88 г/см3; коэффициент пористости e = 0,75; угол внутреннего трения φII = 260; сцепление сII = 2 кПа; модуль деформации E = 11 МПа;

- ИГЭ-Н.2. Техногенные образования, представленные песком средней крупности средней плотности темно-серым. Мощность слоя 1,6 м. Характеристики: плотность ρII = 1,91 г/см3; коэффициент пористости e = 0,65; угол внутреннего трения φII = 310; модуль деформации E = 24 МПа;

- ИГЭ-Н.3. Техногенные образования, представленные насыпным грунтом, состоящим из смеси почвы, песка, битого кирпича, стекла, строительного мусора. Мощность слоя 2,2 м. Грунт слежавшийся, возраст более 50 лет;

- ИГЭ-1. Торф темно-бурый слаборазложившийся. Залегает под насыпным грунтом. Мощность торфа 1,9-2,1 м. Характеристики: плотность ρII = 1,035 г/см3; коэффициент пористости e = 5,9; угол внутреннего трения φII = 70; сцепление 
сII = 13 кПа; модуль деформации E = 6,9 МПа;

- ИГЭ-2. Ил глинистый мягкопластичный темно-серый. Залегает под торфом. Мощность слоя 8,5-8,6 м. Подстилается песком мелким. Характеристики: плотность ρII = 1,33 г/см3; коэффициент пористости e = 3,128; показатель текучести IL = 0,631; угол внутреннего трения φII = 20; сцепление сII = 8 кПа; модуль деформации E = 9,8 МПа;

- ИГЭ-3. Песок мелкий средней плотности насыщенный водой темно-серый. Залегает под илами. Вскрытая мощность слоя 1,1-1,7 м. Характеристики: плотность ρII = 1,92 г/см3; коэффициент пористости e = 0,65; угол внутреннего трения φII = 320; сцепление сII = 2 кПа; модуль деформации E = 28 МПа.

Подробное залегание выделенных ИГЭ показано на геолого-литологических колонках скважин. В период изысканий уровень грунтовых вод отмечен на глубинах 0,3-0,4 м от поверхности земли. Категория сложности инженерно-геологических условий – сложная (III).

    - Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.

Рассмотрены ранее и получили положительное заключение государственной экспертизы ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» от 16.11.2016 № 39-1-1-3-0126-16 (первичная экспертиза).

В связи с корректировкой проектных решений выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания.

    - Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания.

Технический отчет 988с-ИГИ.

Полевые работы выполнены в марте 2018 года. Пробурена одна скважина глубиной 18,0 м. В одной точке выполнены испытания грунтов методом статического зондирования. Лабораторные исследования выполнены лабораторией АО институт «Запводпроект».

Технический отчет 028-18-ИГИ.

Полевые работы выполнены в марте 2018 года. Пробурены две скважины глубиной по 18,0 м. В двух точках выполнены испытания грунтов методом статического зондирования. Лабораторные работы выполнены лабораторией Государственного предприятия «Белгипродор».

    - Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.

По инженерно-геологическим изысканиям.

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы не вносились.

  - Описание технической части проектной документации.

    - Перечень рассмотренных разделов проектной документации.

- Раздел 1. Пояснительная записка – ПЗ. Том исключен в процессе проведения экспертизы.

- Раздел 2. Проект полосы отвода – ППО. Том исключен в процессе проведения экспертизы.

- Раздел 3. Подраздел 3.1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения – ТКР.АД.К.

- Раздел 5. Проект организации строительства – ПОС. Том исключен в процессе проведения экспертизы.

В другие разделы проектной документации изменения не вносились.

    - Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (ТКР).

Ось трассы, параметры проезжей и пешеходной части, поперечный и продольный профиль, корректируемого участка Солнечного бульвара остаются без изменений относительно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

В процессе корректировки проектной документации внесены изменения:

- по усилению конструкции дорожной одежды проезжей части на участке 
с ПК 0+50 по ПК 3+95 по проезжей части: Тип Iа;

- по усилению конструкции земляного полотна на участке с ПК 0+85 по 
ПК 4+21 под пешеходной частью.

При расчете усиления конструкции дорожной одежды (стр. 26-33 ТКР.АД.К), в качестве исходных данных учтены сведения:

- технического заключения – на осадку могут повлиять следующие факторы: изменение уровня грунтовых вод, наличие неуплотненных грунтов, снижение несущей способности насыпных песков и т.д. (п. 16 Глава VIII «Выводы»).

- контрольных бурений, выполненных АО институт «Запводпроект» и «Белгипродор» в 2018 году, подтверждающих выводы АНО «Эксперт» – характер залегания, мощности слоев, консистенция грунтов близки во всех скважинах, за исключением отсутствия в насыпных песках скважины № 3 песков средней плотности, а в скважине № 2 насыпного грунта (строительный мусор). На период изысканий уровень грунтовых вод установился в буровых скважинах на глубине от 1,7 м (скв. № 1) до 0,3 м (скв. № 2) от поверхности земли. Максимальный уровень возможен на отметке 2,10 м. Скважины, пробуренные на участке ПК 0+50 – 
ПК 3+95,0 Солнечного бульвара показали, что пылеватые пески средней плотности, в дальнейшем будут давать осадку из-за недостаточного уплотнения. Осадка слоя строительного мусора с органическими включениями, учитывая его последующее нахождение ниже уровня грунтовых вод, также будет минимальна. Ил перешел из текучей консистенции в мягкопластичную. Независимо от перехода консистенции ила в мягкопластичную, учитывая большую мощность, также повлияет на осадку насыпи. Кроме того, при понижении уровня грунтовых вод из насыпного песка будет происходить осадка за счет исчезновения взвешивающего эффекта. В итоге, основная осадка, ожидается в песках средней плотности и мягкопластичных илах.

Тип Iа применяется на проезжей части, парковках:

| 1. | Горячий щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 на ПБВ, плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м3 по ГОСТ 31015-2002* | 5 см |
| --- | --- | --- |
| 2. | Геосетка для армирования S & P Carbophalt G |  |
| 3. | Асфальтобетонная смесь горячая пористая крупнозернистая, марки I с использованием щебня гранитного, плотность каменного материала 2,5-2,9 т/м3 по ГОСТ 9128-2013 на битуме БНД 60/90 ГОСТ 22245-90* | 9 см |
| 4. | Смесь щебеночная с непрерывной гранулометрией С-5 гранитных пород ГОСТ 25607-2009 | 35 см |
| 5. | Плоская георешетка типа TriAx 170 |  |
| 6. | Песок средний по ГОСТ 8736-2014 с Кф>3 м/сут. | 20 см |
| 7. | Тканый геотекстиль Kortex GT 50/50 (190 г/м2) |  |
| 8. | Тканый геотекстиль Kortex GT 50/50 (190 г/м2) |  |

Усиление основания дорожной одежды по проезжей части с ПК 0+50 
по ПК 3+95 выполнено укладкой двух слоев, в продольном и поперечном направлениях, геотекстильного материала под подстилающий слой дорожной одежды с частичным обертыванием поперечных полотен. В связи с тем, что основание формируется в одном уровне и не параллельно выше расположенным слоям конструкции дорожной одежды, толщина подстилающего слоя переменна и принимается в самой низкой точки поперечного профиля минимальной 0,2 м, среднее значение 0,3 м. В результате увеличения объема подстилающего слоя, увеличивается объем корыта, объемы откорректированы. В связи с двухслойной укладкой на данном участке тканого геотекстиля Kortex GT 50/50 (190 г/м2), из объемов работ на данном участке исключен объем укладываемого под подстилающий слой геотекстиля Геотекс 300 (Typar SF94), согласно ранее утвержденной проектной документации.

Усиление земляного полотна под пешеходной частью с ПК 0+85 по ПК 4+21 предусматривается устройством песчаной обоймы с поперечным обертыванием геотекстилем. Ширина конструкции усиления принята с учетом уже проложенных коммуникаций, учтен прогнозируемый высокий уровень грунтовых вод. Толщина оборачиваемого слоя песка – 0,3 м, толщина слоя засыпки над обоймой 0,4 м. Напуск полотен по верху – 2,0 м.

В части благоустройства, устройства газонов, типов бортовых камней и плитки изменений на корректируемом участке не предусмотрено.

    - Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.

По общим вопросам.

- Не выполнены требования п. 45 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 и требования ГОСТ Р.21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по соблюдению правил внесения изменений в проектную документацию (перевыпуск проектной документации при корректировке производится при ее полной переработке, но этого не произведено).

Внесены изменения по составу и содержанию проектной документации, подлежащей корректировке. Из рассмотрения исключены разделы, в которые не вносились изменения. Раздел ТКР.АД.К полностью переработан в соответствии с требованиями вышеуказанных документов.

- Не выполнены требования пп. 10 б), 34 б), е) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, (далее по тексту – Положение) по предоставлению исходных данных для корректировки проектной документации: отчетной документации по результатам инженерно-геологических изысканий.

Представлены: «Технический отчет по результатам инженерно-геологи-ческих изысканий для подготовки проектной документации» 988с-ИГИ, выполненный АО институт «Запводпроект» и «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации», выполненный Государственным предприятием «Белгипродор».

- Не выполнены требования п. 34 б), е) Положения по предоставлению сведений по корректировке проектной документации участка объекта:

- об инженерно-геологической характеристике участка линейного объекта, на котором производится корректировка проектных решений (лл. ПЗ-1; ПЗ-4; ТКР.АД.ПЗ-2);

- об участке линейного объекта с указанием местоположения начального и конечного пунктов, на котором производится корректировка проектных решений (ТКР.АД.ПЗ-7);

- о технико-экономических показателях проектируемого линейного объекта после корректировки («без изменений») (лл. ТКР.АД.ПЗ-2, 3, 4).

В проектную документацию внесены изменения и дополнительные сведения:

- добавлена информация об инженерно-геологической характеристике участка линейного объекта, подлежащего корректировке 
(лл. ТКР.АД.К.ПЗ-3, 4, 5, 6);

- технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта после корректировки остаются без изменений (л. ТКР.АД.К.ПЗ-7);

- указаны местоположения начального и конечного пунктов корректировки линейного объекта: границы корректировки объекта ПК 0+50 и 
ПК 3+95,0 по проезжей части; ПК 0+85 и 4+21,0 по пешеходной части (л. ТКР.АД.К.ПЗ-10).

Технологические и конструктивные решения линейного объекта.     Искусственные сооружения (ТКР).

- Не выполнено требование п. 36 г) Положения по предоставлению сведений об уровне грунтовых вод, что является необходимым для корректировки проектных решений, уровень грунтовых вод не отражен на продольном профиле участка объекта и поперечном профиле (лл. ТКР.АД-6, 10, ППО-6).

Предоставлены сведения об уровне грунтовых вод на продольных профилях по проезжей и пешеходной частях участка объекта, подлежащего корректировке (лл. ТКР.АД.К-4, 5):

На период изысканий уровень грунтовых вод установился в буровых скважинах на глубине от 0,3 м – 1,7 м от поверхности земли.

- В текстовой и графической части отсутствуют четкие сведения по откорректированным типам конструкции дорожной одежды и земляного полотна тип Iа и устройство обоймы под тип III (лл. ТКР.АД.ПЗ-11, 12, 
ТКР.АД-6), что привело к отсутствию обоснования ведомости объемов (устройство обоймы под пешеходную зону из песка средней крупности 
30 см; устройство подстилающего слоя 30 см тип Iа).

Предоставлены полные сведения по откорректированным типам конструк-ции дорожной одежды и земляного полотна, сравнительная ведомость корректируемых объемов работ. Толщина оборачиваемого слоя песка – 0,3 м, толщина слоя засыпки над обоймой 0,4 м (лл. ТКР.АД.К.ПЗ-11, 12, 13, 14).

- Не выполнено требование п. 36 п) Положения по предоставлению сведений корректировки расчета земляных работ (предоставить ведомость дополнительных работ в разделе ТКР.АД);

Предоставлена сравнительная ведомость корректируемых объемов работ, в том числе по земляным работам (л. ТКР.АД.К-3).

В ходе проведения экспертизы: обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

- ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

  - Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания.

Отчетные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и являются достаточными для разработки проектной документации.

  - Выводы в отношении технической части проектной документации.

    - Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации.

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-геологических изысканий.

    - Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации.

Проектные решения раздела «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» (корректировка проектной документации) соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 42.13330.2011 «Градострои-тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и результатам инженерных изысканий.

  - Общие выводы.

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Корректировка проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Корректировка проектной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, 
г. Калининград» строительство Солнечного бульвара соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

Группа экспертов:

Ведущий инженер

отдела генерального плана, ПОС и дорог,

1.3. Инженерно-гидрометеорологические

изыскания								Л.Н. Василенко

Главный специалист

архитектурно-строительного отдела,

1.2. Инженерно-геологические изыскания				Р.В. Прокопьев